## Slide 1: 機器人動起來 Using Mbot ＆ APP inventor
國立臺灣師範大學電機工程學系
地址：台北市大安區和平東路1段162號 圖書館校區 科技學院4樓
電話：02-77343568 傳真：02-23515092
電機事務所

## Slide 2: CH0 Before we start
電機事務所

## Slide 3: Why programing
程式是一切軟體的根源
和電腦溝通的語言
控制各式軟硬體
電機事務所
Notes: 為什麼需要程式碼?
功用是什麼?

## Slide 4: How to apply
電機事務所

## Slide 5: Why we learn programing
學習程式邏輯
學習問題分析與問題拆解
問題解決能力GET
電機事務所

## Slide 6: CH1 Introduction
電機事務所

## Slide 7: What’s Arduino
在2005年，義大利有一群研究所的學生成立了Arduino這個開源的硬軟體平台，其目的在提供新手和專業人員一個簡單且低成本的方法，建立微控制器和周邊的晶片、感測器間的溝通橋樑。
電機事務所

## Slide 8: Why Arduino
因Arduino其便利性及開源的各項資源，有許多學生或創作者利用它來製作或控制各種外部裝置和感測器，抑或是用作生產的工具或是監測儀器。
電機事務所

## Slide 9: What’s Mbot
由Makeblock公司開發，使用的主板搭載Mega328P核心，可外接超音波模組及紅外線循跡模組，且配有藍芽晶片可做遙控功能。
電機事務所

## Slide 10: What’s IDE
IDE(Integrated Development Environment)全稱整合開發環境，提供使用者同時進行編輯、編譯、燒錄、監控等多項功能的平台，而不需要一次打開多款軟體。
電機事務所
編輯
驗證+編譯
燒錄
監控 (輸入輸出)

## Slide 11: CH2 Install and set
電機事務所

## Slide 12: CH2-1 Mbot assemble
電機事務所

## Slide 13: Components
電機事務所
Notes: 檢查所有零件 要有一條線和BOT 確定BOT有電 有無壞損 上機測試

## Slide 14: Assemble
電機事務所
工具介紹
直流馬達 x 1
十字長螺絲 x2
螺帽 x2
馬達安裝
馬達安裝
直流馬達 x 1
十字長螺絲 x2
螺帽 x2
輪胎安裝
塑膠輪 x 2
輪胎皮 x2
螺絲起子 x 1
2
3
4
1
Notes: 檢查所有零件 要有一條線和BOT 確定BOT有電 有無壞損 上機測試

## Slide 15: Assemble
電機事務所
十字攻牙螺絲
x 2
輪胎安裝
循跡感應器安裝
循跡感應器 x 1
被動輪 x 1
內六角螺絲 x 2
超音波感應器 x 1
內六角螺絲 x 2
超音波感應器安裝
銅柱安裝
銅柱 x 4
6
7
8
5
Notes: 檢查所有零件 要有一條線和BOT 確定BOT有電 有無壞損 上機測試

## Slide 16: Assemble
電機事務所
RJ 25 電線 x 2
連接電線
2.4 模組安裝
mCore 主控版 x 1
塑膠外殼 x 1
藍芽模組 x1
塑膠外殼安裝
超音波
循跡
馬達
電池盒 x 1
鋰電池 x 1
電池安裝
10
12
11
9
Notes: 檢查所有零件 要有一條線和BOT 確定BOT有電 有無壞損 上機測試

## Slide 17: Assemble
電機事務所
內六角螺絲 x 4
安裝主控板
安裝RJ25連接線
安裝馬達連接線
安裝電池盒
電池盒 x 1
主控版 x 1
14
15
16
13
Notes: 檢查所有零件 要有一條線和BOT 確定BOT有電 有無壞損 上機測試 左M1 右M2

## Slide 18: Mbot wiring
電機事務所
Notes: 檢查所有零件 要有一條線和BOT 確定BOT有電 有無壞損 上機測試

## Slide 19: CH2-2 Software install
電機事務所

## Slide 20: Software Download
到Arduino官方網站下載1.8.19版本的IDE(不要載到2.0的)，安裝方式就是一路確定/信任到底
Google搜尋 github.com/Harrysome/，找到2022-NTNU-EEcamp的資料庫，全部下載並解壓縮
打開Arduino IDE，導入函式庫
電機事務所

## Slide 21: Software Download
電機事務所

## Slide 22: Software Download
電機事務所

## Slide 23: Software Download
電機事務所

## Slide 24: Library include
電機事務所

## Slide 25: Connecting
接上Mbot後到IDE的工具>序列埠確定號碼
在工具>開發板選Arduino UNO
電機事務所

## Slide 26: CH2-3 Firmware upload
電機事務所

## Slide 27: Open file
在2022-NTNU-EEcamp中打開mbot_factory_firmware的檔案，然後它會自動生成資料夾，接著進到草稿碼>上傳進行程式的編譯及上傳。
電機事務所
Notes: 正常上傳完要叫三聲

## Slide 28: CH3 MIT App inventor
電機事務所

## Slide 29: About Blutooth
低功耗藍芽BLE(Bluetooth Low Energy)，由藍芽技術聯盟所制定
電機事務所
Notes: 延遲問題，頻率相撞問題，距離問題

## Slide 30: About App inventor
由Google開發，現由MIT手機學習中心進行維護及營運，目的在於提供開發者易用的APP開發軟體。
電機事務所
Notes: 延遲問題，頻率相撞問題，距離問題

## Slide 31: CH3-1 Settings
電機事務所

## Slide 32: On the phone
電機事務所

## Slide 33: On the pc
電機事務所

## Slide 34: On the pc
電機事務所

## Slide 35: On the pc
電機事務所

## Slide 36: On the pc
電機事務所

## Slide 37: On the pc
新專案名稱盡量用英文、數字或命名!!
電機事務所

## Slide 38: CH3-2 UI Design
電機事務所

## Slide 39: User interface
設計目標:
  速度控制
  燈光控制
  方向控制
電機事務所

## Slide 40: Import extentions
電機事務所
http://appstatic.makeblock.com/extension/makeblock_2.0.4.aix
在github上有網址

## Slide 41: Functions
電機事務所
拖曳進來使用

## Slide 42: Functions
電機事務所
拖曳進去使用
(不會顯示成物件)

## Slide 43: Functions
電機事務所
按鈕

## Slide 44: Functions
電機事務所
標籤
Notes: 顯示字串，可程式控制顯示的字

## Slide 45: Functions
電機事務所
滑桿
Notes: 數值設在50~255

## Slide 46: Functions
電機事務所
文字輸入盒

## Slide 47: Functions
電機事務所
水平配置

## Slide 48: Functions
電機事務所
若想要在同一橫排放置功能就一定要先水平配置

## Slide 49: Functions
電機事務所
表格配置

## Slide 50: User interface
電機事務所
每位同學可以有不一樣的樣式(顏色、字體大小、按鍵位置)
但必須有以上所有按鍵和輸入盒
這個是滑桿
(前面要顯示數值)
這個是文字輸入盒
橘色的部分是按鈕

## Slide 51: User interface
電機事務所
滑桿的值為
0~255之間
這個標籤要顯示滑桿值
RGB的輸入值為
0~255之間
且要限制只能輸入數字
Notes: 20~30min

## Slide 52: Problem you may face
電機事務所
字/物件不能置中
不能調寬度
按鈕/字太小
小提示:

## Slide 53: CH3-3 Program Design
電機事務所

## Slide 54: Thinking ahead
電機事務所
設計程式前要先拆解我們的程式功能
  設計目的
  程式拆分
  功能觸發

## Slide 55: Thinking ahead
電機事務所
設計目的
思考每個介面的功能和他們應該要有的反應(功能與結果)

## Slide 56: Thinking ahead
電機事務所
程式拆分
將整個程式該有的反應和功能拆分成更小的部分，以方便逐一編寫程式
基本上是依據按鈕來分拆

## Slide 57: Thinking ahead
電機事務所
功能觸發
釐清各個小程式觸發的時機
大部分的觸發時機都是按鈕被按下時或文字盒輸入完文字時，而長按和放開的動作應該要不同

## Slide 58: About blocks
電機事務所
類似Scratch，同功能的方塊會在同一區裡，並以顏色做區分

## Slide 59: About blocks
電機事務所

## Slide 60: About blocks
電機事務所

## Slide 61: About blocks
電機事務所

## Slide 62: About special blocks
電機事務所

## Slide 63: About special blocks
電機事務所

## Slide 64: About special blocks
電機事務所

## Slide 65: About special blocks
電機事務所

## Slide 66: How to start
設計目的/程式拆分/功能觸發
思考每個按鈕/滑桿/輸入方格對應的功能
電機事務所

## Slide 67: Hint
電機事務所
Notes: 定位藍芽都要開

## Slide 68: Hint
電機事務所

## Slide 69: CH3-4 Upload & test
電機事務所

## Slide 70: AI companion
電機事務所
和Appinventor網頁進行連線，直接進行測試

## Slide 71: Build as APK
電機事務所
將程式打包成APK，並由手機下載後運行

## Slide 72: Pairing
電機事務所
將手機貼著Mbot，並按下connect

## Slide 73: Problem you may face
電機事務所
出現藍芽Error訊息
出現LED Error
滑桿不會動
文字輸入方塊易誤觸
方向不能同時觸發

## Slide 74: CH3-5 Advanced design
電機事務所

## Slide 75: Music
電機事務所
新增按鈕來增加功能

## Slide 76: Different design
電機事務所
改用滑桿進行控制(速度/顏色)
方向改成8向
使用姿態感測
其他
Notes: 鎖定顏色輸入

## Slide 77: Different design
電機事務所
Notes: 鎖定顏色輸入